## Slide 1: 中間発表
S1260027 小貫 峻輔

## Slide 2: Augmented Reality approach to Wi-Fi based Indoor Navigation System

## Slide 3: 研究動機
大学生活を送る上で、色々な演習室や教室などの施設を利用する機会がたくさんある。そのため、行ったことのない部屋に行くこともある。部屋が多い上、建物が多い大学施設では自分が利用する全ての部屋を把握するのは困難である。そこで、施設内で利用できるナビゲーションシステムを作成したいと考え、この研究をすることを決めた。

## Slide 4: 概要
ナビゲーションシステムは、私たちの日常生活に欠かせないものとなっている。屋外でのローカリゼーションは何年も前から行われているが、屋内測位はまだ発展途上である。本研究では、既存のWi-Fiアクセスポイントを利用した3辺測量法を用いた屋内測位と拡張現実（AR）を利用したナビゲーションソリューションを提案する。
この研究では、矢印に加え、目的地までのルートを表示する。
https://jp.techcrunch.com/

## Slide 5: 使用するもの
ハードウェア
  Androidスマートフォン（実機）
  PC (開発用)
ソフトウェア
  Unity (開発プラットフォーム)
  ARcore (ARライブラリ)

## Slide 6: Augmented Reality
AR（Augmented Reality：拡張現実）とは、現実の風景に仮想の視覚情報を重ね合わせることで、現実世界を拡張すること。
ARは様々な分野で活用されている
スマホゲーム カメラアプリ
https://www.pokemongo.jp/
snow

## Slide 7: Augmented Reality
https://douga-kanji.com/posts/ar-cases
建設現場
ショッピング
IKEA

## Slide 8: Augmented Reality
AndroidでARアプリを実現するためのGoogleのライブラリ
Arcoreでできること
  モーショントラッキング
  環境認識（平面、壁）
  光源推定
ARcore

## Slide 9: 先行研究 自律航法技術 (pedometer based-location)
測位方法
  ジャイロセンサと方位センサからスマホの向きを決める
  加速度センサの値から歩数を計算し進んだ距離
  これらから、移動した場所を計算する
問題点
・計算処理によって割り出された位置情報の信頼性が低い
・ARで表示された矢印が、いまいち分かりにくい

## Slide 10: 屋内測位
GPSが使えない。
屋内での測位方法
  自律航法技術 PDR(Pedestrian Dead Reckoning)
    加速度センサ、ジャイロセンサ、方位センサ
  気圧センサによる測位
  可視光通信による測位
  Wi-Fiによる測位 (RSSI)
  ビーコンによる測位 (Bluetooth)
Wi-Fi based Indoor Navigation System

## Slide 11: 本研究の改良点
WiFiBase の測位により、誤差を適時修正できる。
ARで道に沿った矢印を表示することで、よりユーザにわかりやすくする。
経路探索アルゴリズムを幅優先探索からダイクストラ法に変更することで、処理を高速化する。

## Slide 12: Wi-Fi based Indoor Navigation System
Wi-Fiによる測位
  複数のAP(アクセスポイント)からの受信信号強度(RSSI)の違いから位置を算出する。
選定理由
  スマホでも使える
  アクセスポイント (AP)の設置コスト
  先行研究が多い
測位方法

## Slide 13: Wi-Fi based Indoor Navigation System
三辺測量を用いた位置情報の測位
  ３つのAPから取得したRSSIの値から円の連立方程式をとく
測位方法

## Slide 14: Wi-Fi based Indoor Navigation System
三辺測量を用いた位置情報の測位
  実際はRSSIのの値の誤差により、右図のように計測される
測位方法
d3
d2
d1
AP3
(x3,y3)
AP2
(x2,y2)
AP1
(x1,y1)
USER
(x,y)

## Slide 15: Wi-Fi based Indoor Navigation System
三辺測量を用いた位置情報の測位
  複数の円の交点からなる多角形の重心を求めることでユーザーの位置情報を測位する
測位方法
USER
推定の位置

## Slide 16: Wi-Fi based Indoor Navigation System
ダイクストラ法
  グラフ上の２点間の最短経路を求めるアルゴリズム。
  カーナビの経路探索や鉄道の経路案内に利用されている。
  ノード間にそれぞれ異なる長さと設定できる。
経路検索アルゴリズム
 | ノード間の長さ(同) | ノード間の長さ(違)
幅優先探索 | ○ | ✖️
ダイクストラ法 | ○ | ○

## Slide 17: 経路投影 （AR）
ARcoreを利用し、目線の高さに目的地までの経路を投影することで、よりユーザーにわかりやすくする

## Slide 18: 進行状況
現在、端末とAP間の距離から位置を求める方法と、リサーチ四角錐内のAPのノードデータを用いて最短経路を導き出すプログラムを開発中。将来的には、端末の位置を測定するプログラムを開発・評価し、最終的にはARを使って最短経路を画面に表示する。
測位 | 
AP-USER間の距離を取得する | 進行中
3辺測量 | 完了
経路探索 | 進行中
AR(経路の描写) | これから

## Slide 19: Thank you for listening